## Slide 1
GMES 인터페이스 시나리오
- 멕시코향 2차용접기 작업자 수동 선택 공간 -
이승준 / SW기술팀
sjyi@hubis.co.kr
2024.01.16

## Slide 2
INDEX
GMES Communication Scenario
Message Structure(EPDS)
Communication Scenario 상세(PLC 포함)

## Slide 3
01
GMES – Communication Scenario

## Slide 4: ONLINE MODE INITIAL SCENARIO
GMES
Communication Scenario
초기화 시나리오.
GMES Interface SW(이하 MIS로 표시) 실행 시, GMES HOST와 초기 연결 시나리오
EDTS 메시지 수신 후, 컴퓨터 시간을 GMES에서 보내준 시간으로 변경.
생략
장비의 상태는 PLC에서 제어하므로, EESR 동작은 생략
통신상태(Online) 보고. ※ 주의 : Online이 아닐 경우, 이후 보고 사항 상위(GMES)에서 응답 없음.
EAYT 메시지를 이용하여, MES상의 현장비에 대한 정보를 획득한다.

## Slide 5: ONLINE NORMAL SCENARIO (1/2)
GMES
Communication Scenario
일반 시나리오.
제품(스테이터) 투입에서 배출까지의 일반상황에 대한 시나리오
Link Test로 연결여부 확인(상시, 약 10초 ~ 30초 간격, GMES 설정에 따라 달라짐)
다음장에 계속
투입 보고(바코드로 읽은 LOT ID 보고)
EPDS를 통해 LOT ID에 해당되는 Product Data 수신
- 이 때, 1차용접기 EQPID와 검사결과 수신
SUBITEM에 “WELD_EQPID”, 1차용접기 판정 결과 “01_1-2”, “01_3-4”, … 추가
(상세 내용은 02 “GMES – Message Structure” 참고)

## Slide 6: ONLINE NORMAL SCENARIO (2/2)
GMES
Communication Scenario
제품 정보 관련 생성하지 않으므로, EAPD 생략.
배출보고
생략
장비의 상태는 PLC에서 제어하므로, EESR 동작은 생략
생략
생략
장비의 상태는 PLC에서 제어하므로, EESR 동작은 생략

## Slide 7
02
GMES – Message Structure

## Slide 8: EPDS : Equipment Product Data Send (1/2)
GMES
Message Structure

## Slide 9: EPDS : Equipment Product Data Send (2/2)
GMES
Message Structure

## Slide 10: EPDS : Equipment Product Data Send – Sample(1/3)
GMES
Message Structure
본 샘플은 1차용접기 데이터를 가지고 수정한 것으로, 살제 장비 내용과 다를 수 있습니다.(샘플로만 참고 바랍니다.)
“TID” ~ “MODEL” : (변경사항 없음)
- 기존 1차용접기와 동일한 형태

## Slide 11: EPDS : Equipment Product Data Send – Sample(2/3)
GMES
Message Structure
본 샘플은 1차용접기 데이터를 가지고 수정한 것으로, 살제 장비 내용과 다를 수 있습니다.(샘플로만 참고 바랍니다.)
“SUBITEM_LIST”의
“PRODCODE” ~ “KALS_LS_SN_TYPE” : (변경사항 없음)
- 기존 1차용접기와 동일한 형태

## Slide 12: EPDS : Equipment Product Data Send – Sample(3/3)
GMES
Message Structure
본 샘플은 1차용접기 데이터를 가지고 수정한 것으로, 살제 장비 내용과 다를 수 있습니다.(샘플로만 참고 바랍니다.)
“SUBITEM_LIST” 내 신규 추가 아이템
- “WELD_EQPID” : 해당 스테이터의 1차용접기 장비 ID
- “01_1-2” ~ “96_5-6” : 1차용접기에서 검사한 결과
※ 자세한 샘플 형식은 첨부파일 참고 (EPDS_Sample_20240109.json)

## Slide 13
03
GMES – Communication Scenario 상세

## Slide 14: LG마그나(멕시코) 장비 배치도
GMES(PLC)
장비 배치도
하부용접기
#3
하부용접기
#2
하부용접기
#1
하부용접기
#4
하부용접기
#5
하부용접기
#6
2차 용접기
용접기
컨베이어
신규 추가
작업자
재용접 포인트
선택공간

## Slide 15: 장비 전체 운영 방안
GMES(PLC)
GMES, PLC, GMES I/F System 연동 동작 순서
2차용접기 사용자 공간 동작 순서
GMES
GMES I/F System
PLC
투입보고 수신
EERS
투입보고
바코드 리더 입력
투입보고 Request
투입 Ack
EERS_ACK
EPDS(Product Data)
Product Data 분석/저장
재용접 포인트
선택화면
Pop Up
투입보고 Response
Product Data 분석하여, 이전장비 용접결과(최종결과) 후검사 영역에 Write
사용자에 의해,
재용접 포인트 수정
양수버튼 ON
배출보고
배출보고 Request
배출 Ack
EIDS
배출보고 수신
배출보고 응답
EIDS_ACK
배출보고 Response
배출
투입

## Slide 16: Link Test
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
D52000.0 ON
1 초 후
D52000.0 OFF
반복
D53000.0 ON
1 초 후
D53000.0 OFF
반복
PLC통신
MES통신

## Slide 17: 스테이터 투입보고 – Normal Case
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
투입보고 Request(D53001.0 ON)
Error?
Error 판단 기준
: 스테이터 모델명이 현재 PLC 설정과 같은지 판단
(77 Model or 76 Model)
PLC통신
MES통신
EERS : Event Report Send
EERS_R : Event Report Ack
EPDS : Product Data Send
EPDS_R : Product Data Ack
No
Model No Error OFF(D52001.2 OFF)
투입보고 Response(D52001.0 ON)
투입보고 Request(D53001.0 OFF)
투입보고 Response(D52001.0 OFF)
Accepted?
Yes
Barcode Error OFF(D52001.7 OFF)
Error 없이 정상적으로 투입된 경우
MES 전검사 결과 (D39000 ~ )
(1=Pass, Rework = 2, NG = 3)
GMES 전검사 결과 저장
(1,2,3 호기 4,5,6 호기 구분)
신규추가

## Slide 18: 스테이터 투입보고 –Abnormal Case(GMES Barcode Error)
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
투입보고 Request(D53001.0 ON)
PLC통신
MES통신
EERS : Event Report Send
EERS_R : Event Report Ack
투입보고 Response(D52001.0 ON)
투입보고 Request(D53001.0 OFF)
투입보고 Response(D52001.0 OFF)
Accepted?
No
Barcode Error(D52001.7 ON)
PLC 터치에 알람신호 표시
및 진행여부 판단을 위해,
Error 신호 ON 이후,
투입보고 Response ON
Event Report Ack에서 Not Accepted일 경우,
EPDS(Product Data Send) 메시지는 들어오지 않는다.
투입보고 하였으나, GMES 서버에서 Ack신호로 “Not Accepted”가 왔을 경우
PLC 터치 화면에 Error 표시하고, 재시도 할지? Pass할지? 결정
Pass의 경우, “Pass 시나리오 참고”
PLC Touch 화면에 Error 화면 표시.
“재시도” / “Pass” / “수동조작” 중 선택.
재시도를 선택할 경우, 투입보고부터 다시,
PASS의 경우, Pass Case 시나리오 참고.

## Slide 19: 스테이터 투입보고 –Abnormal Case(Stator Model Error)
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
투입보고 Request(D53001.0 ON)
Error?
Error 판단 기준
: 스테이터 모델명이 현재 PLC 설정과 같은지 판단
(77 Model or 76 Model)
Yes
Model No Error(D52001.2 ON)
PLC통신
MES통신
EERS : Event Report Send
EERS_R : Event Report Ack
EPDS : Product Data Send
EPDS_R : Product Data Ack
투입보고 Response(D52001.0 ON)
투입보고 Request(D53001.0 OFF)
투입보고 Response(D52001.0 OFF)
Accepted?
Yes
Barcode Error(D52001.7 OFF)
PLC 터치에 알람신호 표시
및 진행여부 판단을 위해,
Error 신호 ON 이후,
투입보고 Response ON
투입보고 하였으나,
EPDS로 받은 스테이터 모델과 PLC에 설정되어 있는 스테이터 모델이 다를 경우
PLC 터치 화면에 Error 표시하고, 재시도 할지? Pass할지? 결정
Pass의 경우, “Pass 시나리오 참고”
PLC Touch 화면에 Error 화면 표시.
“재시도” / “Pass” / “수동조작” 중 선택

## Slide 20: 스테이터 투입 Pass
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
Pass Request
D53001.6 ON
PLC통신
MES통신
정보 Clear
Pass Response
D52001.6 ON
Pass Response
D52001.6 OFF
Pass Request
D53001.6 OFF
MES에 투입보고는 하였으나,
용접 진행하지 않고, 그냥 스테이터를 Pass 시키는 모드(2023.02.10 추가)
스테이터 용접 없이,
그냥 컨베이어로 보냄

## Slide 21: 스테이터 배출보고 –Normal Case
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
배출보고 Request(D53001.1 ON)
PLC통신
MES통신
검사결과 Data
다시 읽어 처리
EIDS : Equip Inspection Data Send
EIDS_R : Equip Inspection Data Ack
배출보고 Response(D52001.1 ON)
배출보고 Response(D52001.1 OFF)
배출보고 Request(D53001.1 OFF)
Accepted?
Yes
Output Error(D52001.12 OFF)

## Slide 22: 스테이터 배출보고 –Abnormal Case
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
배출보고 Request(D53001.1 ON)
PLC통신
MES통신
검사결과 Data
다시 읽어 처리
EIDS : Equip Inspection Data Send
EIDS_R : Equip Inspection Data Ack
배출보고 Response(D52001.1 ON)
배출보고 Response(D52001.1 OFF)
배출보고 Request(D53001.1 OFF)
Accepted?
Output Error(D52001.12 ON)
No
PLC Touch 화면에 Error 화면 표시.
“재시도” / “Pass” / “수동조작” 중 선택
배출보고 하였으나, GMES 서버에서 Ack신호로 “Not Accepted”가 왔을 경우
PLC 터치 화면에 Error 표시하고, 재시도 할지? Pass할지? 결정
Pass의 경우, “Pass 시나리오 참고”

## Slide 23
감사합니다
귀사 제품의 품질확보 및 생산성 향상을
극대화 하는 최적의 솔루션을 공급하겠습니다.