## Slide 1
GMES 인터페이스 시나리오
박종문 / SW기술팀
jmpark@hubis.co.kr
2020.11.19
이승준 / SW기술팀
sjyi@hubis.co.kr
2023.02.13

## Slide 2
INDEX
System Configuration
GMES Communication Scenario
PLC Communication Scenario
Message Structure

## Slide 3
01
GMES – System Configuration

## Slide 4: System Configuration
GMES
Configuration
GMES 시스템 구성.
원래, 공장 내에 GMES 서버가 설치됨.
GMES 연계가 필요한 장비별로 Interface SW를 통해, GMES 서버와 연동.
인터페이스 상세 내용은 별도의 사양서를 배포.(LG 제공) 2023-02-04 현재, 사양서 버전은 Ver 4.3임.
※ LG마그나 멕시코 라인부터 인터페이스 포맷이 XML에서 JSON으로 변경. 이후 LG라인에 대해서는, JSON 타입으로 적용.

## Slide 5: System Configuration
GMES
Configuration
MES Agent(LG CNS 제공)
IP : 10.194.242.30 ~ 38
PORT : 40000
MES용 LAN Port
IP : 10.194.242.30 ~ 38
PLC 연결용 LAN Port
IP : 192.168.3.21
PLC
IP : 192.168.3.2
PORT : 8112
Mexico(Saltillo)
Korea(상암)
현재 설치 환경(2023.02.04 기준)
설치 공장 내, GMES Server 미설치 (LG 와 MAGNA 사이의 계약 문제라고 함.)
현재는 장비별 Interface PC에 MES Agent(LG 제공)를 설치하여, 한국 상암의 서버와 통신하고 있음.

## Slide 6: System Configuration
GMES
MES Agent SW 화면
윈도우 시작 시, 자동실행되어, 시스템트레이에 표시됨.
바탕화면에 바로가기 아이콘 있음.

## Slide 7: System Configuration
GMES
GMES Interface SW 화면
윈도우 시작 시, 자동실행되어, 시스템트레이에 표시됨.
바탕화면에 바로가기 아이콘 있음.

## Slide 8: System Configuration
GMES
GMES Interface SW 화면 설명
“스테이터 In Jig” LED 스테이터가 해당 지그에 있는지 표시
GMES Message Receive LED GMES로부터 메시지 수신여부 표시
ACK 메시지 수신 시, 송신 메시지 LED는 끜
GMES는 일반적으로 송신 메시지와 ACK가 쌍이므로, ACK 쪽에 LED가 켜져 있어야 함.
GMES Message Send LED GMES로 메시지 송신여부 표시
ACK 메시지 수신 시, 송신 메시지 LED는 끜
GMES는 일반적으로 송신 메시지와 ACK가 쌍이므로, ACK 쪽에 LED가 켜져 있어야 함.
PLC Bit ON/OFF LED PLC -> PC로 할당된 Bit On/Off 표시
PC Bit ON/OFF LED PC -> PLC로 할당된 Bit On/Off 표시
Jig 상태 표시 창 정상적일 경우, Normal 표시와 함께, 녹색으로 표시됨.
Error 상황일 경우, Error 메시지와 같이, 적색으로 표시됨.

## Slide 9: System Configuration
GMES
GMES Interface SW 화면 – Error 상황시

## Slide 10
02
GMES – Communication Scenario

## Slide 11: ONLINE MODE INITIAL SCENARIO
GMES
Communication Scenario
초기화 시나리오.
MES Interface SW(이하 MIS로 표시) 실행 시, GMES와 초기 연결 시나리오
EDTS 메시지 수신 후, 컴퓨터 시간을 GMES에서 보내준 시간으로 변경.
생략
장비의 상태는 PLC에서 제어하므로, EESR 동작은 생략
통신상태(Online) 보고. ※ 주의 : Online이 아닐 경우, 이후 보고 사항 상위(GMES)에서 응답 없음.
EAYT 메시지를 이용하여, MES상의 현장비에 대한 정보를 획득한다.

## Slide 12: ONLINE NORMAL SCENARIO (1/2)
GMES
Communication Scenario
일반 시나리오.
제품(스테이터) 투입에서 배출까지의 일반상황에 대한 시나리오
Link Test로 연결여부 확인(상시, 약 10초 ~ 30초 간격, GMES 설정에 따라 달라짐)
다음장에 계속
투입 보고(바코드로 읽은 LOT ID 보고)
LOT ID에 해당되는 Product Data 수신

## Slide 13: ONLINE NORMAL SCENARIO (2/2)
GMES
Communication Scenario
제품 정보 관련 생성하지 않으므로, EAPD 생략.
배출보고(검사 결과 데이터 송신)
생략
장비의 상태는 PLC에서 제어하므로, EESR 동작은 생략
생략
생략
장비의 상태는 PLC에서 제어하므로, EESR 동작은 생략

## Slide 14
03
PLC – Communication Scenario

## Slide 15: Link Test
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
D50000.0 ON
1 초 후
D50000.0 OFF
반복
D51000.0 ON
1 초 후
D51000.0 OFF
반복
PLC통신
MES통신

## Slide 16: 스테이터 투입보고 – JIG A Normal Case
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
A Jig 투입보고 Request(D51001.0 ON)
Error?
Error 판단 기준
: 스테이터 모델명이 현재 PLC 설정과 같은지 판단
(77 Model or 76 Model)
PLC통신
MES통신
EERS : Event Report Send
EERS_R : Event Report Ack
EPDS : Product Data Send
EPDS_R : Product Data Ack
No
A Jig Model No Error(D50001.2 OFF)
A Jig 투입보고 Response(D50001.0 ON)
A Jig 투입보고 Request(D51001.0 OFF)
A Jig 투입보고 Response(D50001.0 OFF)
Accepted?
Yes
A Jig Barcode Error(D50001.7 OFF)
PLC 터치에 알람신호 표시
및 진행여부 판단을 위해,
Error 신호 ON 이후,
투입보고 Response ON
Error 없이 정상적으로 투입된 경우

## Slide 17: 스테이터 투입보고 – JIG B Normal Case
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
B Jig 투입보고 Request(D51001.4 ON)
Error?
Error 판단 기준
: 스테이터 모델명이 현재 PLC 설정과 같은지 판단
(77 Model or 76 Model)
PLC통신
MES통신
EERS : Event Report Send
EERS_R : Event Report Ack
EPDS : Product Data Send
EPDS_R : Product Data Ack
No
B Jig Model No Error(D50001.3 OFF)
B Jig 투입보고 Response(D50001.4 ON)
B Jig 투입보고 Request(D51001.4 OFF)
B Jig 투입보고 Response(D50001.4 OFF)
Accepted?
Yes
B Jig Barcode Error(D50001.8 OFF)
PLC 터치에 알람신호 표시
및 진행여부 판단을 위해,
Error 신호 ON 이후,
투입보고 Response ON
Error 없이 정상적으로 투입된 경우

## Slide 18: 스테이터 투입보고 – JIG A Abnormal Case(GMES Barcode Error)
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
A Jig 투입보고 Request(D51001.0 ON)
PLC통신
MES통신
EERS : Event Report Send
EERS_R : Event Report Ack
A Jig 투입보고 Response(D50001.0 ON)
A Jig 투입보고 Request(D51001.0 OFF)
A Jig 투입보고 Response(D50001.0 OFF)
Accepted?
No
A Jig Barcode Error(D50001.7 ON)
PLC 터치에 알람신호 표시
및 진행여부 판단을 위해,
Error 신호 ON 이후,
투입보고 Response ON
Event Report Ack에서 Not Accepted일 경우,
EPDS(Product Data Send) 메시지는 들어오지 않는다.
투입보고 하였으나, GMES 서버에서 Ack신호로 “Not Accepted”가 왔을 경우
PLC 터치 화면에 Error 표시하고, 재시도 할지? Pass할지? 결정
Pass의 경우, “Pass 시나리오 참고”
PLC Touch 화면에 Error 화면 표시.
“재시도” / “Pass” / “수동조작” 중 선택.
재시도를 선택할 경우, 투입보고부터 다시,
PASS의 경우, Pass Case 시나리오 참고.

## Slide 19: 스테이터 투입보고 – JIG B Abnormal Case(GMES Barcode Error)
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
B Jig 투입보고 Request(D51001.4 ON)
PLC통신
MES통신
EERS : Event Report Send
EERS_R : Event Report Ack
B Jig 투입보고 Response(D50001.4 ON)
B Jig 투입보고 Request(D51001.4 OFF)
B Jig 투입보고 Response(D50001.4 OFF)
Accepted?
No
B Jig Barcode Error(D50001.8 ON)
PLC 터치에 알람신호 표시
및 진행여부 판단을 위해,
Error 신호 ON 이후,
투입보고 Response ON
Event Report Ack에서 Not Accepted일 경우,
EPDS(Product Data Send) 메시지는 들어오지 않는다.
투입보고 하였으나, GMES 서버에서 Ack신호로 “Not Accepted”가 왔을 경우
PLC 터치 화면에 Error 표시하고, 재시도 할지? Pass할지? 결정
Pass의 경우, “Pass 시나리오 참고”
PLC Touch 화면에 Error 화면 표시.
“재시도” / “Pass” / “수동조작” 중 선택.
재시도를 선택할 경우, 투입보고부터 다시,
PASS의 경우, Pass Case 시나리오 참고.

## Slide 20: 스테이터 투입보고 – JIG A Abnormal Case(Stator Model Error)
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
A Jig 투입보고 Request(D51001.0 ON)
Error?
Error 판단 기준
: 스테이터 모델명이 현재 PLC 설정과 같은지 판단
(77 Model or 76 Model)
Yes
A Jig Model No Error(D50001.2 ON)
PLC통신
MES통신
EERS : Event Report Send
EERS_R : Event Report Ack
EPDS : Product Data Send
EPDS_R : Product Data Ack
A Jig 투입보고 Response(D50001.0 ON)
A Jig 투입보고 Request(D51001.0 OFF)
A Jig 투입보고 Response(D50001.0 OFF)
Accepted?
Yes
A Jig Barcode Error(D50001.7 OFF)
PLC 터치에 알람신호 표시
및 진행여부 판단을 위해,
Error 신호 ON 이후,
투입보고 Response ON
투입보고 하였으나,
EPDS로 받은 스테이터 모델과 PLC에 설정되어 있는 스테이터 모델이 다를 경우
PLC 터치 화면에 Error 표시하고, 재시도 할지? Pass할지? 결정
Pass의 경우, “Pass 시나리오 참고”
PLC Touch 화면에 Error 화면 표시.
“재시도” / “Pass” / “수동조작” 중 선택

## Slide 21: 스테이터 투입보고 – JIG B Abnormal Case(Stator Model Error)
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
B Jig 투입보고 Request(D51001.4 ON)
Error?
Error 판단 기준
: 스테이터 모델명이 현재 PLC 설정과 같은지 판단
(77 Model or 76 Model)
Yes
B Jig Model No Error(D50001.3 ON)
PLC통신
MES통신
EERS : Event Report Send
EERS_R : Event Report Ack
EPDS : Product Data Send
EPDS_R : Product Data Ack
B Jig 투입보고 Response(D50001.4 ON)
B Jig 투입보고 Request(D51001.4 OFF)
B Jig 투입보고 Response(D50001.4 OFF)
Accepted?
Yes
B Jig Barcode Error(D50001.8 OFF)
PLC 터치에 알람신호 표시
및 진행여부 판단을 위해,
Error 신호 ON 이후,
투입보고 Response ON
투입보고 하였으나,
EPDS로 받은 스테이터 모델과 PLC에 설정되어 있는 스테이터 모델이 다를 경우
PLC 터치 화면에 Error 표시하고, 재시도 할지? Pass할지? 결정
Pass의 경우, “Pass 시나리오 참고”
PLC Touch 화면에 Error 화면 표시.
“재시도” / “Pass” / “수동조작” 중 선택

## Slide 22: 스테이터 투입 Pass – JIG A
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
A Jig Pass Request
D51001.6 ON
PLC통신
MES통신
A Jig 정보 Clear
A Jig Pass Response
D50001.6 ON
A Jig Pass Response
D50001.6 OFF
A Jig Pass Request
D51001.6 OFF
MES에 투입보고는 하였으나,
용접 진행하지 않고, 그냥 스테이터를 Pass 시키는 모드(2023.02.10 추가)
스테이터 용접 없이,
그냥 컨베이어로 보냄

## Slide 23: 스테이터 투입 Pass – JIG B
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
B Jig Pass Request
D51001.9 ON
PLC통신
MES통신
B Jig 정보 Clear
B Jig Pass Response
D50001.9 ON
B Jig Pass Response
D50001.9 OFF
B Jig Pass Request
D51001.9 OFF
MES에 투입보고는 하였으나,
용접 진행하지 않고, 그냥 스테이터를 Pass 시키는 모드(2023.02.10 추가)
스테이터 용접 없이,
그냥 컨베이어로 보냄

## Slide 24: 전검사 결과 저장 – JIG A
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
A Jig 전 검사 데이터 결과(D51001.10 ON)
A Jig 전 검사 데이터 Response(D50001.10 ON)
검사결과 Data 저장
PLC통신
MES통신
A Jig 전 검사 데이터 결과(D51001.10 OFF)
A Jig 전 검사 데이터 Response(D50001.10 OFF)

## Slide 25: 전검사 결과 저장 – JIG B
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
B Jig 전 검사 데이터 결과(D51001.11 ON)
B Jig 전 검사 데이터 Response(D50001.11 ON)
B Jig 전 검사 데이터 Response(D50001.11 OFF)
PLC통신
MES통신
검사결과 Data 저장
B Jig 전 검사 데이터 결과(D51001.11 OFF)

## Slide 26: 후검사 결과 저장 – JIG A
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
A Jig 후 검사 데이터 결과(D51001.13 ON)
A Jig 후 검사 데이터 Response(D50001.13 ON)
검사결과 Data 저장
PLC통신
MES통신
A Jig 후 검사 데이터 결과(D51001.13 OFF)
A Jig 후 검사 데이터 Response(D50001.13 OFF)

## Slide 27: 후검사 결과 저장 – JIG B
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
B Jig 후 검사 데이터 결과(D51001.14 ON)
B Jig 후 검사 데이터 Response(D50001.14 ON)
B Jig 후 검사 데이터 Response(D50001.14 OFF)
PLC통신
MES통신
검사결과 Data 저장
B Jig 후 검사 데이터 결과(D51001.14 OFF)

## Slide 28: 스테이터 배출보고 – JIG A
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
A Jig 배출보고 Request
D51001.1 ON
PLC통신
MES통신
검사결과 Data
다시 읽어 처리
EIDS : Equip Inspection Data Send
EIDS_R : Equip Inspection Data Ack
A Jig 배출보고 Response
D50001.1 ON
A Jig 배출보고 Response
D50001.1 OFF
A Jig 배출보고 Request
D51001.1 OFF

## Slide 29: 스테이터 배출보고 – JIG B
GMES(PLC)
Communication Scenario
PLC
Laser PC
Host(GMES)
B Jig 배출보고 Request
D51001.5 ON
PLC통신
MES통신
B Jig 배출보고 Response
D50001.5 ON
B Jig 배출보고 Response
D50001.5 OFF
검사결과 Data
다시 읽어 처리
EIDS : Equip Inspection Data Send
EIDS_R : Equip Inspection Data Ack
B Jig 배출보고 Request
D51001.5 OFF

## Slide 30
04
GMES – Message Structure

## Slide 31: ELNT : Equipment Link Test
GMES
Message Structure
범례
H : Host(GMES Server)
E : Equipment

## Slide 32: EAYT : Are You There Request
GMES
Message Structure
범례
H : Host(GMES Server)
E : Equipment

## Slide 33: EEMR : Equipment Mode Report
GMES
Message Structure
범례
H : Host(GMES Server)
E : Equipment

## Slide 34: EDTS : Equipment Date and Time Send
GMES
Message Structure
범례
H : Host(GMES Server)
E : Equipment

## Slide 35: EERS : Equipment Event Report Send
GMES
Message Structure

## Slide 36: EPDS : Equipment Product Data Send (1/2)
GMES
Message Structure

## Slide 37: EPDS : Equipment Product Data Send (2/2)
GMES
Message Structure

## Slide 38: EIDS : Equipment Inspection(Processing) Data Send (1/2)
GMES
Message Structure

## Slide 39: EIDS : Equipment Inspection(Processing) Data Send (2/2)
GMES
Message Structure

## Slide 40
감사합니다
귀사 제품의 품질확보 및 생산성 향상을
극대화 하는 최적의 솔루션을 공급하겠습니다.